## Slide 1
🔍🚗
INSPECTOR DE COCHES
DE SEGUNDA MANO
Sistema Basado en Conocimiento
Trabajo Final — Sistemas Basados en Conocimiento
Universidad de Castilla-La Mancha · 2025/2026
Marcos Galán Rodríguez

## Slide 2
¿QUÉ ES?
🎯
Objetivo
Evitar estafas al comprar un coche de segunda mano guiando a un comprador inexperto durante la inspección.
📱
Formato
Herramienta interactiva pregunta-respuesta, ejecutable en dispositivo móvil en el lugar de compraventa.
🔧
Analogía
Un «mecánico de bolsillo»: replica el razonamiento causa-efecto de un perito profesional con 15+ años de experiencia.
No requiere conocimientos mecánicos · Autónomo · Sin diagnosis electrónica OBD2

## Slide 3
LAS 3 FASES DE INSPECCIÓN
FASE 1
🛢️
Inspección en Frío
(Motor apagado — Fluidos)
Color y textura del aceite
Estado del refrigerante
Nivel y color del líquido de frenos
FASE 2
🚘
Carrocería y Chasis
(Inspección visual exterior)
Textura de la pintura
Uniformidad del color
Holgura de puertas
FASE 3
💨
Prueba Dinámica
(Motor en marcha)
Color del humo de escape
Sonidos del motor
Vibración del chasis
→
→
Síntesis final → NO COMPRAR · NEGOCIAR PRECIO · COMPRA VIABLE

## Slide 4
ESTUDIO DE VIABILIDAD
Test de Slagel — 4 dimensiones
86.2%
VIABILIDAD
Plausibilidad
77.32
Expertos disponibles, conocimiento articulable
Justificación
72.35
Sin alternativa asequible al comprador medio
Adecuación
55.18
Dominio heurístico, tamaño manejable
Éxito
57.87
Sin política, tecnología aceptada
Todas las características esenciales superan el umbral mínimo de 7 · Proyecto altamente factible

## Slide 5
ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO
FUENTES
👨‍🔧
Mecánicos expertos
Educción · Entrevistas estructuradas
📚
Manuales Haynes / OCU
Extracción documental
🌐
Wallapop · Forocoches
Datos experimentales y heurísticas
SESIONES DE ENTREVISTA
Sesión 1 · 15/04/2025
Fase 1 — Fluidos
4 reglas documentadas
"El aceite beige espeso es junta de culata rota, sin excepción."
Sesión 2 · 22/04/2025
Fases 2 y 3 — Carrocería y Dinámica
9 reglas + 3 síntesis
"Humo azul siempre es motor quemando aceite."
Emparrillado de repertorio (Kelly 1955) · Valida la estructura de 3 fases

## Slide 6
CONCEPTUALIZACIÓN
Diccionario Objeto–Atributo–Valor (muestra)
OBJETO | ATRIBUTO | VALORES POSIBLES
ACEITE | color | ámbar · negro · beige/cremoso
ACEITE | textura | normal · espesa (mayonesa) · acuosa
HUMO | color | incoloro · blanco · azul · negro
HUMO | momento | en frío · motor caliente · aceleración
DIAGNÓSTICO | gravedad | CRÍTICA · GRAVE · MODERADA · NINGUNA
RECOMENDACIÓN | acción | NO_COMPRAR · NEGOCIAR · COMPRA_VIABLE
Tipos de Conocimiento
Estratégico
Secuencia Fase 1 → 2 → 3 → Síntesis
Táctico
Cómo combinar síntomas en diagnósticos compuestos
Factual
Valores normales de fluidos, umbrales de alarma
M = {C, R} · Relaciones: causal · taxonómica · funcional · cronológica

## Slide 7
REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
17 reglas de producción · Encadenamiento hacia adelante · CLIPS 6.x
FASE 1 — Fluidos
R1 · Junta culata rota → CRÍTICA
R2 · Aceite degradado → GRAVE
R3 · Refrigerante contaminado → GRAVE
R4 · Frenos desgastados → GRAVE
FASE 2 — Carrocería
R5 · Repintado post-golpe → MODERADA
R6 · Chasis doblado → CRÍTICA
R7 · Reparación de chapa → MODERADA
FASE 3 — Dinámica
R8 · Motor quema aceite → CRÍTICA
R9 · Condensación → NINGUNA
R10 · Fuga refrigerante → CRÍTICA
R11 · Mezcla rica → MODERADA
R12 · Bielas/cojinetes → CRÍTICA
R13 · Turbo deteriorado → GRAVE
R14 · Suspensión → MODERADA
SÍNTESIS FINAL
R15 · ∃CRÍTICA → NO COMPRAR
R16 · ¬CRÍTICA ∧ ∃GRAVE → NEGOCIAR
R17 · ¬CRÍTICA ∧ ¬GRAVE → COMPRA VIABLE

## Slide 8
EVALUACIÓN DEL SISTEMA
✅ VERIFICACIÓN
• Sin redundancias (R9/R10 complementarias, no redundantes)
• Base completa: siempre se emite una recomendación
• Base consistente: sin diagnósticos contradictorios
🧪 VALIDACIÓN (4 casos)
Caso | Síntomas | Esperado | Obtenido | ✓
Caso 1 | Aceite beige+espeso | NO COMPRAR | NO COMPRAR | ✓
Caso 2 | Refrigerante+frenos+turbo | NEGOCIAR | NEGOCIAR | ✓
Caso 3 | Humo azul | NO COMPRAR | NO COMPRAR | ✓
Caso 4 | Solo moderadas | COMPRA VIABLE | COMPRA VIABLE | ✓
🔍 SENSIBILIDAD
Entrada incompleta: sin dato de textura de aceite → R1 no se dispara, no infiere por defecto avería.
Entrada errónea: valor fuera de vocabulario → ninguna regla se dispara (se recomienda validación de entrada).
Verificación · Validación · Análisis de sensibilidad · Evaluación de usabilidad

## Slide 9
IMPLEMENTACIÓN EN CLIPS
; R1 — Junta de culata (CRÍTICA)
(defrule R1-junta-culata
(fase diagnostico)
(color-aceite beige-cremoso)
(textura-aceite espesa)
=>
(assert (diagnostico
junta-culata-rota CRITICA)))
; R15 — Síntesis final
(defrule R15-no-comprar
(sintesis-lista)
(diagnostico ? CRITICA)
=>
(assert (recomendacion NO-COMPRAR))
(printout t "NO COMPRAR" crlf))
ARQUITECTURA
📋
Base de hechos
Síntomas del usuario (memoria de trabajo)
⚙️
Base de conocimiento
17 reglas IF-THEN organizadas en 4 módulos
🔄
Motor de inferencia
Ciclo reconocer-actuar · Forward chaining
💬
Interfaz usuario
Cuestionario en 3 fases + informe final
4 consultas de prueba superadas · Salience controla el orden de activación de reglas

## Slide 10
INFERENCIA BORROSA MAMDANI
FuzzyCLIPS · Lógica borrosa para estimar el descuento a negociar
Variables borrosas
gravedad-averia
Universo [0, 10] · ninguna · moderada · grave · crítica
num-averias
Universo [0, 6] · pocas · algunas · muchas
descuento-precio
Universo [0%, 40%] · pequeño · moderado · grande
7 Reglas Mamdani
FZ1: ninguna ∧ pocas → pequeño
FZ2: moderada ∧ pocas → pequeño
FZ3: moderada ∧ algunas → moderado
FZ4: moderada ∧ muchas → moderado
FZ5: grave → grande
FZ6: crítica → grande
FZ7: muchas → grande
Ejemplo: gravedad=7.5, num-averias=4 → descuento ≈ 33–35% (defuzzificación por centroide)

## Slide 11
CONCLUSIONES
🎯
Sistema viable (86.2%) que cubre las 3 fases de inspección con 17 reglas de producción.
🔬
Conocimiento adquirido mediante entrevistas estructuradas con mecánico experto (15 años).
✅
Evaluación completa: verificación, validación (4 casos), análisis de sensibilidad.
💻
Implementado en CLIPS con cuestionario interactivo y encadenamiento hacia adelante.
🌫️
Extensión con lógica borrosa Mamdani en FuzzyCLIPS para estimar descuento a negociar.
¿Preguntas?